Podklad pro zpracovatele architektonické studie a budoucího projektu

1.	Stavba a výkazy výměr budou členěny min. na tyto základní stavební objekty:
		SO	100	- stavební úpravy kina včetně přístavby
		SO	150	- vybavení stavby inventářem
		SO	151	- mobiliář v nezbytném rozsahu nejbližšího okolí stavby
		SO	200	- komunikace v nezbytném rozsahu nejbližšího okolí stavby
		SO	300	- terénní a sadové úpravy v nezbytném rozsahu nejbližšího okolí stavby
		SO	400	- kanalizace vč. kanalizačních přípojek
		SO	500	- vodovod vč. vodovodních přípojek
		SO	600	- veřejné osvětlení v nezbytném rozsahu nejbližšího okolí stavby
		SO	650	- veřejný rozhlas v nezbytném rozsahu nejbližšího okolí stavby
		SO	850	- plynovodní přípojky
		SO	900	- vyvolané investice - přeložky apod. v nezbytném rozsahu nejbližšího okolí stavby

2.	Předmětem projektového návrhu řešeného území musí být zejména *(ZP):
	-	návrh urbanistické koncepce, architektonických úprav, funkčního a provozního řešení,
	-	návrh dopravního řešení - vymezení vč. komunikačních koridorů (centrum města – periferie), materiálové určení
	-	návrh městského mobiliáře s detailním výpisem navrhovaných prvků,
	-	návrh terénních úprav a zeleně s detailním výpisem navrhovaných, dřevin, keřů a rostlin
	-	vhodné a účelné zakomponování prostorů pro ukládání odpadu,
	-	kompletní rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v majetku města (kanalizace, vodovod) včetně přípojek a jejich rozšíření o specifikované části (u vodovodu formou změny územního a stavebního povolení),
	-	inovace veřejného osvětlení odpovídající prostoru, návrh veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu s detailním výpisem navrhovaných prvků,
	-	návrh stavebně technické řešení objektu kina včetně
			-		kompletního návrhu vnitřní kanalizace,
			-		kompletního návrhu vnitřního vodovodu,
			-		kompletního návrhu elektroinstalace, uzemnění a hromosvodu,
			-		kompletního návrhu slaboproudých rozvodů: STA, domácí telefony, počítačová síť. Vybavení audiovizuální technikou a scénického osvětlení není předmětem!
			-		kompletního návrhu ústředního vytápění včetně plynovodu,
			-		kompletního návrhu vzduchotechniky,
			-		kompletního návrhu interiéru a inventáře, informačního systému,
	-	specifikace vyvolaných přeložek sítí třetích osob – projekce bude řešena individuálně.

3.	Součástí rozsahu díla je tedy i kompletní zhotovení či zabezpečení
	- fáze služby 1: Příprava projektu včetně:
		-		zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace,
		-		dopřesnění architektonické studie s investorem (materiálové řešení, specifické požadavky autora na detaily řešení) a NPÚ a OPPŠK MěÚ HD s písemným výstupem,
		-		zajištění a min. 2x účast na veřejném projednání návrhu,
		-		projednání variant architektonického, dispozičního řešení a stavebně technického provedení stavby s investorem (smluvní lhůty obsahují vždy 40 denní lhůtu pro rozhodnutí investora),
	- fáze služby 2: Sloučené řízení - Projekt pro umístění stavby a pro povolení stavby včetně:
		-		návrh funkčního členění řešených prostor a výtvarné řešení,
		-		zajištění a účast na veřejném projednání návrhu,
		-		projednání a zajištění všech závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a všech účastníků příslušného řízení,
		-		projednání návrhu s NPÚ a OPPŠK MěÚ HD s písemným výstupem,
		-		světelného výpočtu VO,
		-		výpočtu tepelných ztrát,
		-		průkaz energetické náročnosti budovy odsouhlasený energetickým auditorem pověřeným objednatelem,
	-	fáze služby 3. Projekt pro provádění stavby včetně:
		-		technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení,
		-		detailního výkresu výztuže pro všechny betonové prvky,
		-		podrobného návrhu terénních a vegetačních úprav,
		-		dopravně inženýrského opatření,
		-		protokolu o určení vnějších vlivů,
		-		projekt technického řešení interiéru a komunikační grafiky, infodesignu - informačních znaků, vlajky, znaky, logo, světelné efekty, výtvarná díla, vybavení
		-		stavební detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb a obkladů
		-		projekt souborného řešení akustiky,
		-		soupisu prací, výkazu výměr a celkových nákladů stavby v členění položkového rozpočtu nákladů dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, vše v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb.
		výkon autorského dozoru včetně:
		-		posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontroly technických a kvalitativních parametrů stavby,
		-		účasti na kontrolních dnech stavby, přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby,
		-		vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací (popř. změn v průběhu výstavby) oproti projektové dokumentaci,
		-		provádění projekčních prací menšího rozsahu (upřesnění a doplnění projektové řešení, změny vyvolané chybou projektu).

4.	Projektované dílo vč. související vybavenosti musí splňovat obecně závazné předpisy, zejména pak obecně technické požadavky na výstavbu.

5.	Specifické požadavky pro provedení stavebních objektů:
	SO 100 – stavební úpravy kina
	- kompletní rekonstrukce stávajícího a přístavba bude v aktuálním legislativně doporučeném energeticky úsporném standardu,
	- vnitřní kanalizace: kompletní rekonstrukce stávajícího a nové rozvody v přístavbě,
	- vnitřní vodovod: kompletní rekonstrukce stávajícího a nové rozvody v přístavbě. Ohřev TUV centrální s cirkulací
	- elektroinstalace, uzemnění a hromosvod: kompletní rekonstrukce stávajícího a nové rozvody v přístavbě vč. příslušného uzemnění a hromosvodové soustavy
	- slaboproudé rozvody: kompletní rekonstrukce stávajícího a nové rozvody v přístavbě a to: / - strukturovaná datová síť (včetně elektrického vrátného s domácím telefonem) přes centrální ústřednu. Každý samostatný provoz bude mít sveden datové zásuvky do lokálního panelu v prostoru provozovny, který bude 1:1 protažen až do centrální rozvodny (pro případ odlišného operátora). Do centrální rozvodny bude zavedena chránička (s protahovacími krabicemi) z přípojkové skříně ve fasádě a do té zatažena pod omítkou chránička z terénu, / - WIFI, STA pro každý z provozů / - vybavení malého sálu a připojení velkého sálu pro vizuální produkci a připojení všech účastníků na internetovou síť, / - pro každý provoz bude zřízena samostatná EZS. EPS bude zřízena jen v případě normových požadavků,
	- ústřední vytápění: kompletní rekonstrukce plynové kotelny a MAR včetně rekonstrukce a rozšíření otopné soustavy
	- vzduchotechnika: návrh nezbytných rozvodů VZT (investor si je vědom provozních povinností a proto je jeho prioritou zajištění přirozeného větrání), pro sály předpoklad klimatizační jednotky s rekuperací
	- interiér: Součástí projektu je i návrh interiéru, tj. výtvarného řešení a vlastního nábytkového vybavení.

	SO 150 - mobiliář a vybavení stavby inventářem
	Zhotovitel musí stanovit přesnou specifikaci rozměrů a technických standardů jednotlivých výrobků v nezbytném rozsahu nejbližšího okolí stavby. Sochařská (umělecká) díla nejsou předmětem plnění.

	SO 200 – komunikace
	Součástí DPS musí být výpis jednotlivých prvků užitých na stavbě jako podklad pro výrobu v nezbytném rozsahu nejbližšího okolí stavby.

	SO 300 - terénní a sadové úpravy
	DPS musí obsahovat detailní výpis dřevin v nezbytném rozsahu nejbližšího okolí stavby. Součástí díla je i návrh samostatné akumulační nádrže dotované dešťovou vodou z území a objektu kina a příslušné technologické šachty pro ruční závlahu zelených ploch (budou-li v řešeném území vytvořeny). Předmětem projektu není automatická závlaha (v případě její opodstatněnosti dle výsledného návrhu bude řešeno individuálně nad rámec smlouvy o dílo). / Návrh by měl být zpracován v souladu s dokumentem „Koncepce veřejné zeleně pro město Horažďovice“,

	SO 400 – kanalizace vč. přípojek
	Předmětem projektu je doplnění / úprava stávající sítě odvodnění řešeného území v nezbytném rozsahu nejbližšího okolí stavby, kterou lze při zachování výstupních bodů měnit. Součástí je kompletní výměna stávajících přípojek (na náklady města jen na hranici veřejného prostranství). / Specifikace materiálů dle pokynů provozovatele (ČEVAK, a.s.): kanalizace z jednovrstvého hladkého plastového potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného (plné žebro), minimálně SN 8, poklopy litinové. Dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem a košem na splaveniny.

	SO 500 – vodovod vč. přípojek
	Předmětem projektu je úprava rekonstrukce stávající sítě v nezbytném rozsahu nejbližšího okolí stavby, kterou lze při zachování vstupních a výstupních bodů měnit. Součástí je kompletní výměna stávajících přípojek (na náklady města jen na hranici veřejného prostranství). Podmínkou zřízení nové přípojky je její zakončení vodoměrnou sestavou (v objektu nebo vodoměrné šachtě na připojovaném pozemku. / Specifikace materiálů dle pokynů provozovatele (ČEVAK, a.s.): vodovodní tvarovky, poklopy, hydranty litinové (nejlépe Hawle) s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Vytyčovací vodič CY 6, vyveden do poklopů ovládacích armatur.

	SO 600 – veřejné osvětlení
	Předmětem projektového návrhu je revize a úprava typu světel VO dle nového architektonického řešení v nezbytném rozsahu nejbližšího okolí stavby. Projektant může nabídnout alternativu ke stávajícím typům užívaným v památkové zóně, kterými jsou: / - město – místní komunikace - historické centrum: / - Helio – Region koule, 50W až 70W, stožár výšky 6,5 m až 8,5 m / - Disano Illuminazione SpA - 3350 32 led CLD CELL, konický stožár KOS 60-55 / - město – parky, pěšiny, samostatné chodníky: / - Helio - HKN 310, 50W až 70W, stožár výšky 4,5m až 5,5m / - město – silnice I. a II. třídy: / - Helio – OTAVA EST HPS, 100W až 150W, stožár výšky 8m až 11m / Stožáry ocelové, dvou nebo třístupňové s manžetou. Provedení bude bezpaticové, povrchová úprava žárovým zinkováním, ocelová nebo plastová dvířka s uzavíráním na klíč MEZ. Pokud bude navržen výložník, neřešit jej jako samostatný, ale navrhnout stožár s ohybem. Výrobek provedený podle ČSN 42 5715, jakost 11353. / Uložení paty stožáru v obetonované betonové nebo plastové trubce průměr min. 250 mm, délka 1000 - 1500 mm dle výšky stožáru. / Kabely budou v celé délce trasy uloženy v plastové chráničce. Kabely s 1 žílou navíc pro případné ovládání stmívání. / Jednotlivé stožáry budou mezi sebou spojeny zemničem FeZn pr. 10 a svorkou SR 3. / Návrh musí být projednán (za přítomnosti objednatele) se správcem VO– p. Václav Burda, Horažďovice: es.burda@centrum.cz.

	SO 650 – veřejný rozhlas
	Předmětem projektového návrhu je revize a úprava dle nového architektonického řešení v nezbytném rozsahu nejbližšího okolí stavby. Kabely budou v celé délce trasy uloženy v plastové chráničce a vytaženy ob sloup VO do patice sloupu.

	SO 850 – plynovodní přípojky
	Předpokládá se, že v rámci akce bude posouzena kapacita stávající přípojky a v celé délce bude rekonstruována / zhotovena nová.

	SO 900 - vyvolané investice - přeložky apod.
	Investorovi není aktuálně známa žádná nezbytná přeložka třetích subjektů. Vyvolané přeložky, které vzniknou v průběhu zpracování projektu, budou řešeny individuálně nad rámec smlouvy o dílo.

V Horažďovicích 27.12.2017
Aktualizace 3.12.2018
Zpracoval Pavel Matoušek, upraveno Ing. Arch. Lucie Kadrmanová Chytilová