| Upřesnění projektové dokumentace pro zadání a provedení díla |
| --- |
| REVITALIZACE ŠKOLNÍHO AREÁLU ZŠ BLATENSKÁ, HORAŽĎOVICE – II. ETAPA – VSTUPNÍ PARTER, DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ |
| Pozn.: Toto upřesnění obsahuje požadavky investora pro provedení 2. etapy. Pokud jsou některé údaje v rozporu s projektem, pak platí toto upřesnění a výkaz výměr. |
| Objekt 01 | vstupní parter – parkoviště |
| 1. | Svítidlo VO před objednáním odsouhlasí objednatel. V případě, že nebude v souladu se standardy města, pak si vyhrazuje právo dodat své prostřednictvím svého provozovatel VO. |
| 2. | Předmětem není - mobiliář, - oplocení a vrata ve dvoře prodejny = možno řešit dohodou mezi zhotovitelem a vlastníkem prodejny |
| 3. | S ohledem k sjednocení materiálů z I. etapy s II. etapou bude oplocení provedeno shodně s I. etapou – viz foto přiložené do „Architektonicko-stavebního řešení“ PD v provedení: - plotové sloupky 40/60 mm - podhrabové desky 3000/200 mm - pletivo výšky 1700 mm - sloupky brány 110/110 tl. 5 mm - branka a brána výše 1850 mm z jaklu 50/50 tl. 4 mm s výplní z KARI 50/50 tl. 4 mm, spodní část do min. výšky 400 mm bude z plechové výplně s poutcem 50/50/4, panty stavitelné. Vše pozinkované a v zelené barvě. Klika kovová, zámek cylindrický postavený na jednotný klíč zadaný objednatelem |
| Objekt 02 | Stavební úpravy DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ |
| 1. | V rámci etapy bude zhotoveno pouze |
|  | - dopravní hřiště (vozovky z AB), cyklostezka (mlatový povrch) a vstupního chodníku a chodníčku vč. zpevněné plochy pro budoucí sezení (zámková dlažba). Přilehlý terén bude pouze povrchově upraven a oset travním semenem, |
|  | - odstranění stávajícího a zřízení nového oplocení včetně vjezdových vrat a vrátek, |
|  | - dopravní značení vodorovné a svislé. |
| 3. | Skladby komunikací byly po dohodě s AO pro dopravní stavby změněny a jsou vypsány ve výkrese „3a Celkový situační vykres - komunikace.pdf“. - úsek mezi vjezdem do areálu a vjezdem do školní zahrady je dimenzován pro dopravu nad 3,5 t – skladba A1 - ostatní komunikace pro děti skladbou do 3,5 t – A2 - cyklostezka – mlat – C1 - plocha ze zámkové dlažby ve vjezdu do areálu – D1 - chodníky a odpočívky ze zámkové dlažby – D2. V obozu vratech bude obruba silniční, komunikace jsou vymezeny chodníkovým obrubníkem a mlat a chodníky pak chodníkovým obrubníkem. |
| 2. | Předmětem není - mobiliář, - dětské herní hřiště, - zahradní domek. |
| 3. | S ohledem k sjednocení materiálů z I. etapy s II. etapou bude oplocení provedeno shodně s I. etapou – viz foto přiložené do „Architektonicko-stavebního řešení“ PD v provedení: - plotové sloupky 40/60 mm - podhrabové desky 3000/200 mm - pletivo výšky 1700 mm - sloupky brány 110/110 tl. 5 mm - branka a brána výše 1850 mm z jaklu 50/50 tl. 4 mm s výplní z KARI 50/50 tl. 4 mm, spodní část do min. výšky 400 mm bude z plechové výplně s poutcem 50/50/4, panty stavitelné. Vše pozinkované a v zelené barvě. Klika kovová, zámek cylindrický postavený na jednotný klíč zadaný objednatelem |
| Elektroinstalace |
| 1. | V rámci 1. etapy bude zhotoveno pouze v rozsahu výkresu „2.1a Situace - dopravni hriste - upresneni rozsahu .pdf“ |
|  | - položení hlavního přívodu silového a sdělovacího vedení k rozvaděči RP3 (objednatel přivedl kabely na hranici řešeného území, kde je uložena smyčka pro její dotažení na plánované místo, - instalace rozvaděče RP3, - rozvod VO v omezeném rozsahu (5 světelných bodů vč. napájecího kabelu), - napájení rozvaděče technologie (světelného dopravního značení) - vlastní technologie dopravního hřiště (rozvaděč s ovládáním, rozvody, semafory, atd.). |
| 2. | Rozvaděč RP3 bude dle projektu s vyjímkou - pozice Z1-Z4 nebudou osazeny – bude vytvořena prostorová rezerva pro budoucí osazení - na místo Z1 bude osazena datová zásuvka zakončující datový kabel z objektu školy - pozice Z3.1 bude osazena vč. zásuvky 240 V |
| 3. | Podzemní zásuvkové krabice včetně rozvodů nejsou předmětem 1. etapy. |
| Sadové úpravy |
| 1. | Výsadbu si zajistí objednatel po dokončení stavby. Zhotovitel provede jen úpravu terénu vč. rozprostření ornice a osetí travním semenem. |
| V Horažďovicích dne: | 08.06.2023 |
| Aktualizace: | 05.10.2023 |
| Zpracoval: | Pavel Matoušek |